# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 215

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПЛИТИ, ЕЛЕКТРОШАФ (ЖАРОЧНИЙ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Працівники харчоблоку, які обслуговують електроплити (електрошаф) повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації електроплит.

1.2. Регулювання потужності конфорок здійснюється обертанням ручок перемикачів.

1.3. При роботі на електроплиті можливий вплив на працюючих таких небезпечних факторів:

- опік від нагрітих металевих частин;

- ураження електрострумом;

- падіння на ноги працюючого з плити пустого посуду, або посуду зі стравами;

- відлітання від конфорок уламків при її розтріскуванні.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Працівники повинні одягнути спецодяг.

2.2. Перевірити справність електроплити.

2.3. Перевірити справність заземлюючого пристрою, занулення.

2.4. Перевірити справність терморегулятора та роботу перемикачів.

2.5. Перевірити роботу вентиляційної установки (наявність вентиляції обов’язкова).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Вмикання конфорок на найвищу ступінь нагріву здійснювати тільки в момент розігріву конфорок до робочого стану.

3.2. Не допускати попадання рідини на розігріту конфорку, так як це приводить до її розтріскування.

3.3. При наявності чавунного настилу необхідно забезпечити температурні зазори.

3.4. Не допускається експлуатація електроплит, електрошаф з нерівною робочою поверхнею, з деформованими конфорками.

3.5. При наявності в електроплиті теплової шафи:

- ручки дверцят повинні бути добре тепло ізольованими;

- відкриті дверцята не повинні самі закриватись;

3.6. Дозволяється використовувати посуд тільки у відповідності до розмірів конфорок, з рівним дном.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

3.7. Прибирати, ремонтувати електроплити увімкнені у електромережу. Електронна частина плит повинна обслуговуватися тільки електромеханіками.

3.8. Залишати увімкнені плити без нагляду.

3.9. Піднімати блоки конфорок та знімання панелі управління шафи при роботі плити.

3.10. Штучно охолоджувати конфорки водою або другими рідинами.

3.11. Тримати увімкненими не завантажені конфорки та теплову шафу плити.

3.12. Експлуатувати незаземлену плиту без наявності протоколів електротехнічних приладів електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою та опору ізоляції електропроводки.

3.13. Перегрівати конфорки (увімкнені на повну напругу).

3.14. Експлуатувати плиту з несправностями.

3.15. Експлуатувати плиту без діелектричних килимків, підставок (на підлозі біля плити).

3.16. Знаходження електропускової арматури в зоні випарів страв.

3.17. Допускати до роботи осіб без відповідного навчання.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Рукоятки перемикачів поставити в положення «0».

4.2. Відключити електроплиту (електрошаф) від електромережі.

4.3. Прибрати робоче місце.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації необхідно негайно вжити заходів щодо ліквідації причини та наслідків аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію необхідно повідомити відповідні аварійні служби.

5.2. У випадку будь-якої аварійної ситуації виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилось в роботі.

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації людей із приміщення відповідно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників; негайно повідомити пожежну службу за телефоном 101; Приступити до ліквідацію пожежі згідно з діючою в закладі інструкції з пожежної безпеки;

- у разі травмування працівника закладу необхідно надати йому першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медичного пункту (лікарні).

РОЗРОБЛЕНО:

ЗДНВР                                                                             ________________Добровольська С.Є.

(особистий підпис)     (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фахівець з охорони праці                                                                    ______________ Бак В.О.

(особистий підпис)    (прізвище, ініціали)