# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# IНСТРУКЦIЯ №164

з техніки безпеки під час роботи на токарному верстаті в майстерні

(обробка метала)

І. Загальні положення

1.1. До роботи допускаються тільки особи, які пройшли відповідне навчання, або в процесі навчання під керівництвом вчителя, майстра виробничого навчання.

Дозвіл працювати на верстаті вчитель дає тільки після ретельної перевірки знань учнів інструкції з безпечних прийомів роботи.

1.2. Робоче місце регулюється по висоті відповідно зросту учня.

1.3. Під час роботи на верстаті через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- ураження очей відлітаючою стружкою при обробці металу;

- травмування відлітаючими предметами. Деталями верстата, що обертаються;

- ураження електричним струмом;

- опіки гарячою стружкою;

- замотування волосся на шпиндель і скальпування.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягнути спецодяг, головний убір:

- застебнути обшлаги рукавів на ґудзики, не можна зав’язувати їх тасьмою;

- волосся сховати під головний убір: берет або косинку, що зав’язана без звисаючих кінців.

2.2. Перевірити наявність і надійність кріплення захисних огорож і з’єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

2.3. Розмістити інструменти і заготовки у відповідному порядку на приставній тумбочці або на особливому пристрої.

2.4. Міцно закріпити різець і деталь, що обробляється. Вийняти ключ з патрона і покласти на встановлене місце.

2.5. Перевірити роботу верстата на холостому ходу і справність пускової коробки вмиканням і вимиканням, кнопок і важелів керування.

2.6. При виявленні несправності верстата поставити до відома вчителя.

2.7. Робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку, інструменти повинні бути справними і лежати тільки на спеціально відведених місцях. Не дозволяється класти інструменти, заготовки і деталі на станину верстата, супорт, передню бабку і т.п.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед включенням електродвигуна всі ручки й інші органи керування повинні бути виключені чи поставлені в нейтральне положення.

3.2. Не допускається знімання захисних пристосувань, ремонт верстата під час його роботи.

3.3. Не дозволяється залишати верстат на ходу без догляду навіть на короткий час.

3.4. Категорично забороняється гальмувати верстат натисканням руки на патрон, чи деталь, ремінь.

3.5. Вимір деталей, заміна ріжучого інструмента, змащення і наладка верстата виконуються тільки після вимикання двигуна і повної зупинки верстата.

3.6. Стружку можна забирати тільки спеціальним гачком. Не дозволяється торкати руками стружку, що в'ється.

3.7. Не дозволяється підтримувати руками частину деталі, що відрізається.

3.8. Особлива обережність потрібна при засвердлюванні центрових отворів, при обпилюванні і зачищенні поверхонь, а також при виконанні інших робіт, де приходиться користатися ручними інструментами і пристосуваннями.

3.9. Різець до деталі, що обробляється, підводити плавно, не допускати збільшення перерізу стружки.

3.10. Зачищення деталей на верстаті провадити напилком або шкуркою, що прикріплені до жорсткої оправи. Ручка оправи повинна бути з запобіжним кільцем. Під час роботи тримати її лівою рукою.

3.11. Перед зміною, на ходу, числа обертів шпінделя верстата необхідно відвести різець від деталі, що обертається.

3.12. Під час токарної обробки деталі в центрах перевір, чи надійно закріплена задня бабка, і стеж, щоб засвердловка була достатня і кут її відповідав кутові центрів.

3.13. Користуйтеся гаєчними ключами, розміри яких відповідають розмірам гайки і головкам болтів.

3.14. Пруток, що обробляється не повинен виступати за межі верстата.

3.15. Тонкі та тлінні заготовки обробляти тільки в люнетах та інших відповідних пристосуваннях.

3.16. Після закріплення деталі не залишати ключ в патроні.

3.17. Важкі заготовки встановлювати на верстат тільки з допомогою спеціальних підйомних механізмів.

3.18. Під час виконання практичної роботи учням забороняється:

- нахиляти голову близько до патрона або ріжучого інструмента;

- передавати й брати предмети через частини верстата, які обертаються;

- спиратися на верстат, класти на нього інструменти або заготовки;

- вимірювати деталь, що обробляється, змащувати, чистити і прибирати стружку з верстата до повної зупинки;

- охолоджувати ріжучий інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки або кінців;

- вихід з під різця довгої стружки;

- зупиняти верстат гальмуванням патрона рукою;

- підтримувати і ловити рукою деталь, що відрізається;

- відходити від верстата, не вимкнувши його;

- працювати без головного убору, без спецодягу;

- допускати до роботи сторонніх осіб;

- працювати на несправному обладнанні (верстаті, пристосуванні, інструменті) та без належних захисних огорож та кожухів;

- працювати без передбачуваних засобів індивідуального захисту;

- на робочому місці користуватися відкритим вогнем;

- зберігати на робочому місці вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини;

- виконувати роботи не передбачені технологічним процесом;

- порушувати встановлені техпроцесом режими різання;

- в процесі роботи пальцями перевіряти якість оброблюваної поверхні;

- знімати з верстата стружку руками або здувати ротом;

- працювати при відсутності або несправності заземлюючого пристрою в т.ч. відсутності протоколів електротехнічних вимірів опору контуру заземлення (занулення) та ізоляції електрокабелів;

- виконувати роботу на одному верстаті одночасно двома і більше учнями;

- використовувати місцеве освітлення напругою більше 36 В;

- ремонтувати електричну частину верстата;

- працювати в стані поганого самопочуття (запаморочення, головний біль, підвищена температура).

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відвести супорт, вимкнути двигун.

4.2. Прибрати стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів станини - гачками, прибрати робоче місце.

4.3. Верстат протерти, змастити, привести в порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту. Здати верстат черговому або вчителеві.

4.4. Ретельно вимити руки з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку будь якої аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя та виконати наступнi дiї:

- у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботi;

- у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i викликати аварiйну службу водоканалу;

- у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо евакуацiї дiтей iз примiщення вiдповiдно до плану евакуацiї, у разi потреби звернутися по допомогу до iнших працiвникiв; негайно повiдомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;

- у разi травмування учня, необхiдно надати першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити потерпiлого до медпункту.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)