# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# IНСТРУКЦIЯ № 165

з техніки безпеки в майстерні під час роботи на токарному верстаті

(по дереву)

І. Загальні положення

1.1. До роботи допускаються тільки ті особи, які пройшли відповідне навчання, або в процесі навчання під керівництвом вчителя, майстра виробничого навчання.

1.2. Під час роботи на верстаті через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- поранення очей відлітаючою стружкою;

- поранення рук при доторканні до деталі, що обробляється;

- поранення рук при неправильному користуванні різцем;

- поранення скалками погано склеєної деревини, косошаристої, сучковатої її структури;

- ураження електрострумом;

- пожежа (опіки, отруєння чадним газом).

1.3. Робоче місце регулюється по висоті відповідно зросту учня.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, берет чи косинку).

2.2. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірити надійність приєднання захисного заземлення (занулення) до корпусу верстата.

2.4. Прибрати з верстата всі зайві предмети, інструменти і розкласти їх на визначених місцях.

2.5. Перевірити, чи немає в заготовці сучків і тріщин, обтесати заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпити її на верстаті.

2.6. Встановити підручник з зазором на відстані 2-3 мм від деталі, що обробляється, закріпити його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірити справність ріжучого інструмента і правильність його заточування.

2.8. На холостому ходу перевірити роботу верстата, а також справність його пускової коробки.

2.9. Надіти захисні окуляри.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. .Подавати ріжучий інструмент на матеріал тільки після того, як робочий вал набере повне число обертів. Подавати інструмент треба плавно, без сильного натиску.

3.2. Виставити підручник і опорну лінійку на необхідну висоту.

3.3. Своєчасно посувати підручник до деталі, що обробляється, не допускати надмірного збільшення зазору.

3.4. Перевірити на міцність заготовку, якщо вона склеєна з декількох частин.

3.5. В залежності від діаметра деталі вибрати та встановити частоту обертання шпинделя.

3.6. Забороняється:

- близько нахиляти голову до верстата;

- приймати і передавати предмети через працюючий верстат;

- заміряти деталь, яка обробляється, до повної зупинки її обертання;

- зупиняти верстат гальмуванням деталі, що обробляється, рукою;

- відходити від верстата, не вимкнувши його;

- зберігати на робочому місці надмірну кількість деревини;

- працювати без головного убору, без спецодягу;

- допускати до роботи сторонніх осіб;

- працювати на несправному обладнанні (верстаті, пристосуванні, інструменті) та без належних захисних огорож та кожухів;

- працювати без передбачуваних засобів індивідуального захисту;

- працювати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

- на робочому місці користуватися відкритим вогнем;

- зберігати на робочому місці вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини;

- виконувати роботи не передбачені технологічним процесом;

- порушувати встановлені техпроцесом режими різання;

- в процесі роботи тримати заготовку руками;

- знімати з верстата стружку руками або здувати ротом;

- працювати при відсутності або несправності заземлюючого пристрою в т.ч. відсутності протоколів електротехнічних вимірів опору контуру заземлення (занулення) та ізоляції електрокабелів;

- виконувати роботу на одному верстаті одночасно двома і більше учнями;

- використовувати місцеве освітлення напругою більше 36 В;

- ремонтувати електричну частину верстата;

- працювати в стані поганого самопочуття (запаморочення, головний біль, підвищена температура).

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Покласти на свої місця інструменти.

4.2. Прибрати з верстата стружку за допомогою щітки.

4.3. Здати верстат вчителеві чи майстру виробничого навчання.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При поломці обладнання, пристосувань та інструмента негайно припиніть роботу, вимкніть електрообладнання та повідомте про те, що сталося вчителя.

5.2. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомаганнях припиніть роботу та повідомте вчителя.

5.3. У разі виникнення загорання необхідно:

- учням швидко, без паніки вийти з приміщення майстерні у відповідності до затвердженого плану евакуації;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- вжити заходи щодо ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником;

- знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками;

5.4. У разі інших аварійних ситуацій: порив опалення, водогону, вимкнення електроенергії тощо - чітко виконуйте всі вказівки вчителя.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)