# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# IНСТРУКЦIЯ № 166

з техніки безпеки під час роботи на свердлильному верстаті

І. Загальні положення

1.1. До роботи допускаються тільки особи, які пройшли відповідне навчання, або в процесі навчання під керівництвом вчителя, майстра виробничого навчання.

1.2. Під час роботи на верстаті через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- ураження очей відлітаючою стружкою при обробці металу;

- поранення при поганому закріпленні деталей;

- ураження електричним струмом;

- замотування волосся шпинделем та скальпування;

- пожежа в майстерні (опіки, отруєння чадним газом).

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, берет чи косинку).

2.2. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірити надійність з’єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпити свердло в патроні.

2.5. Перевірити роботу верстата на холостому ходу і справність пускової коробки вмикання і вимикання верстата.

2.6. Міцно закріпити деталь на столі верстата в лещатах чи кондукторах.

2.7. Надіти захисні окуляри.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не можна користуватися свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Після того, як шпиндель верстата набрав повну швидкість, свердло до деталі подавати плавно, без зусиль і ривків.

3.3. Перед свердлінням металічної заготовки необхідно накернити центри отворів. Дерев’яні заготовки в місці свердління наколюються шилом.

3.4. Необхідна особлива увага і обережність у кінці свердління. При виході свердла з матеріалу заготовки потрібно зменшити подачу (при ручному свердлінні).

3.5. При свердлінні великих дерев’яних заготовок (деталей) на стіл під деталь покласти обрізки дошки або кусок багатошарової фанери.

3.6. Для запобігання травм у процесі роботи на верстаті забороняється:

- працювати без головного убору, без спецодягу;

- нахиляти голову близько до свердла;

- виконувати роботу в рукавицях;

- класти зайві предмети на станину верстата;

- змазувати, або охолоджувати свердло за допомогою мокрих ганчірок (для охолодження свердла потрібно користуватись спеціальною щіткою);

- гальмувати патрон або свердло руками;

- відходити від верстата, не вимкнувши його;

- допускати до роботи сторонніх осіб;

- відволікатися сторонніми розмовами;

- працювати на несправному обладнанні (верстаті, пристосуванні, інструменті) та без належних захисних огорож та кожухів;

- працювати без передбачуваних засобів індивідуального захисту;

- працювати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

- на робочому місці користуватися відкритим вогнем;

- зберігати на робочому місці вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини;

- виконувати роботи не передбачені технологічним процесом;

- порушувати встановлені техпроцесом режими різання;

- в процесі роботи тримати заготовку руками;

- знімати з верстата стружку руками або здувати ротом;

- працювати при відсутності або несправності заземлюючого пристрою в т.ч. відсутності протоколів електротехнічних вимірів опору контуру заземлення (занулення) та ізоляції електрокабелів;

- виконувати роботу на одному верстаті одночасно двома і більше працівниками (учнями);

- використовувати місцеве освітлення напругою більше 36 В;

- ремонтувати електричну частину верстата;

- працювати в стані поганого самопочуття (запаморочення, головний біль, підвищена температура).

3.7. При припиненні подачі електроструму негайно вимкнути двигун.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після повної зупинки верстата прибрати стружку за допомогою щітки. В пазах стола стружка прибирається металічним гачком.

4.2. Вийняти свердло з патрона і здати верстат учителю чи майстру виробничого навчання.

4.3. Зняти спецодяг та привести себе в порядок.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь якої аварiйної ситуацiї необхідно негайно повiдомити керiвника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні служби та служби допомоги.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)