# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# IНСТРУКЦIЯ № 167

з техніки безпеки під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дрель, переносний трансформатор, шліфувалка, пилка, рубанок, довбальник, свердлилка та інші)

І. Загальні положення

1.1. Під час роботи переносним електроінструментом через вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів можливі такі ушкодження:

- поранення ніг електроінструментом, що впав;

- поранення очей відлітаючою стружкою, осколками ріжучого інструмента;

- ураження електрострумом при відсутності заземлення (занулення), або несправності проводки;

- поранення при неправильному кріпленні ріжучого інструмента;

- падіння з висоти.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягни спецодяг.

2.2. Одержуючи інструмент, оглянь і переконайся:

- чи легко і плавно рухаються ходові частини;

- чи надійно кріплення всіх різьбових з’єднань;

- чи правильний напрям обертання ріжучого інструмента;

- чи справний шланговий кабель, по якому проходить електрострум і захисне заземлення;

- чи надійний в роботі вимикач.

2.3. Не виконуй робіт, які не входять в обсяг твоїх прямих обов’язків, без дозволу вчителя чи майстра виробничого навчання.

2.4. Вивчи правила надання першої медичної допомоги та практичного застосування штучного дихання при ураженні електрострумом.

2.5. Одержавши гумові рукавиці і килимок, перевір їх справність та термін випробування.

2.6. Під час роботи будь уважним.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перевір, щоб не було цвяхів та іншого в матеріалі, який обробляється.

3.2. Не допускай вологості, забруднення, попадання стружки і інших сторонніх предметів на електроінструмент.

3.3. Слідкуй за справністю захисного заземлення інструмента.

3.4. Після встановлення заготовки, що обробляється, ввімкни електроінструмент, подавай (натискай) його без різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюй вібруючим електроінструментом.

3.6. Обробляй деталі в спеціальних пакетах (шаблонах), або надійно закріплених.

3.7. Відлучаючись з робочого місця, обов’язково вимкни електроінструмент від джерела електроструму.

3.8. Став або клади електроінструмент в безпечному положенні.

3.9. Працюючи електроінструментом, стеж за кабелем, що подає струм (не допускай його скручування, завалу та інших механічних дій).

3.10. Не розбирай і не регулюй частково електроінструмент без вимкнення останнього від мережі електроструму.

3.11. Не переходь з однієї дільниці роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

3.12. Зберігай електроінструмент у визначеному місці.

3.13. При роботі на висоті користуйся тільки справними драбинами та іншим.

3.14. Забороняється:

- працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

- допускати та доручати роботу стороннім особам;

- працювати без передбачених засобів індивідуального захисту;

- тримати на робочому місці легкозаймисті речовини;

- працювати несправним інструментом;

- порушувати технологічний процес;

- самостійно ремонтувати електричну арматуру;

- залишати без нагляду ввімкнені електроприлади.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкни електроінструмент від джерела електроструму, від’єднай заземлення і обчисть його від пилу і бруду щіткою.

4.2. Здай інструмент вчителеві чи майстру виробничого навчання та приведи себе в порядок.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь якої аварiйної ситуацiї необхідно негайно повiдомити керiвника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні служби та служби допомоги.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)