# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

IНСТРУКЦIЯ № 169

з техніки безпеки до практичної роботи на тему:

«Стругання деревини»

І. Загальні положення

1.1. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні дотримуватися загальних правил безпеки під час навчання в навчально-виробничій майстерні.

1.2. При виконанні практичних робіт керуватися вимогами цієї інструкції.

1.3. Практичні роботи дозволяється проводити тільки в навчально-виробничій майстерні і тільки ті, які передбачені навчальною програмою.

1.4. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань та інструктаж з правил техніки безпеки.

1.5. Практичні роботи в навчально-виробничій майстерні повинні проводитися тільки в присутності вчителя, під його постійним наглядом за виконанням учнями робіт у відповідності до правил техніки безпеки.

1.6. Нещасні випадки на робочому місці трапляються внаслідок;

- Відсутності змістовного інструктажу з правил безпечного виконання робіт;

- Порушень щодо улаштування та обслуговування робочого місця;

- Порушень вимог технологічної документації (технологічного процесу) на виконання вправи;

- Відсутності або несправності засобів індивідуального захисту;

- Неміцного закріплення деталі та інструмента;

- Несправності інструмента та технологічних пристосувань;

- Безпорядку на робочому місці;

- Не виконання вимог інструкції з правил безпечного виконання практичної роботи з правил пожежної та електробезпеки;

- Відсутність у учня знань та практичних навичок виконання заданої роботи;

- Пустощі учнів під час уроку;

- Порушення правил прибирання робочих місць (здування стружки ротом, протирання верстата незахищеною рукою тощо).

1.7. При виконанні практичної роботи можуть бути такі ушкодження:

- травмування ріжучим інструментом;

- травми предметами, що відлітають;

- ураження електрострумом;

- опіки;

- травмування через падіння.

1.6. Робоче місце регулюється по висоті відповідно зросту учня.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет чи косинку). Ретельно підібрати волосся і заправити кінці косинки.

При необхідності підготувати засоби індивідуального захисту (за вказівкою вчителя).

2.2. Уважно ознайомитися із змістом практичної роботи.

2.3. Підготувати на робочому місці тільки те, що необхідне для виконання практичної роботи. Приберіть все зайве.

2.4. Ознайомтеся з правилами безпечного виконання практичної роботи, уважно прослухайте відповідний інструктаж з правил безпечного виконання практичної роботи.

2.5. Перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у порядку, встановленому вчителем.

2.6. Перевірте справність верстата (затискні коробки, упори для пиляння, затискні клини, пристрої для креслення),  стійкість вестата.

2.7. Перевірте наявність інвентаря (сидіння, щітки для замітання, совок).

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Надійно закріпи оброблюваний матеріал (деревину) в затискачах верстата.

3.2. Користуйся справним, добре налагодженим і нагостроеним.інструментом.

3.3. Виконуй вказівку вчителя. Щодо застосування під час роботи правильної хватки інструмента.

3.4. Технологічну операцію стругання виконуй тільки на столярному верстаті використовуючи пристрої, упори та підкладні дошки.

3.5. Не захаращуй верстат відходами деревини, стружками.

Своєчасно повертай вчителеві інструмент загального користування.

3.6. Не послаблюй увагу під час роботи, стеж за правильними прийомами роботи визначеними технологічною картою.

3.7. Для запобігання травмуванню при струганні необхідно:

- щільно припасовувати клини рубанків і притискувати їх до залізок;

- встановлювати залізка, підтримуючи їх великим пальцем лівої руки;

- у випадку псування інструмента під час роботи негайно замінити його;

- враховувати та вживати запобіжні заходи, щодо травмування при струганні торців, стругані проти чи поперек волокон;

- не допускати випадання залізки при настроюванні;

- до і після роботи класти рубанок у лоток набік, підошвою від себе.

3.8. Не можна переносити, перевозити інструменти з відкритими лезами.

3.9. При роботі - не прикладай до стругального інструменту надмірних зусиль - це може спричинити травму рук.

3.10. Струги (рубанок, шерхебель, фуганок та ін.) очищайте від стружки дерев'яними клинами.

3.11. Колодки стругів, особливо на підошві, не повинні мати тріщин.

3.12. При струганні вздовж, поперек волокон і торцювані необхідно відповідно настроювати струги. Особливу увагу треба звернути на торцювання через те, що цей процес різання вимагає значних зусиль і досвіду роботи.

3.13. При струганні деревини необхідно дотримуватися правильної робочої стойки, стежити за положенням корпуса, рук, ніг. Положення тіла повинно бути стійким. Під час роботи корпус не повинний розгойдуватися в такт руху, це приводить до швидкої стомлюваності.

3.14. В процесі виконання практичної роботи не дозволяється стругати проти волокон, а також сирої і мерзлої деревини.

3.15. Стругальні інструменти повинні мати ріжок або вивіску в зензубелях, кальовках, галтелях. Задня частина колодки повинна бути округлою і гладенькою. Розщеплені частини стругів негайно замінюються.

Ручка інструментів повинна бути зручною для роботи.

3.16. У процесі навчання пилянню постійно контролюйте надійність кріплення заготовки, свою робочу позу і виконання безпечних прийомів роботи.

3.17. При виконанні окремих операцій, або роботі на електромеханічному обладнанні (верстатах) дотримуйся відповідних затверджених в установленому порядку інструкцій з правил безпечного виконання цих робіт.

3.18. Виконуйте тільки ту роботу, яка відповідає темі уроку (за вказівкою вчителя).

3.19. При виконанні  робіт електрифікованим інструментом необхідно виконувати правила електробезпеки.

3.20. При необхідності за вказівкою вчителя слід користуватися засобами індивідуального захисту.

3.21. Столярним інструментом дозволяється користуватися тільки за його прямим призначенням.

3.22. Під час занять учням забороняється:

- Порушувати правила для учнів;

- Виконувати будь-які роботи без вказівки та дозволу вчителя;

- Приносити в майстерню сторонні предмети (петарди, лазерні указки, запальнички тощо) та користуватися ними під час занять;

- Переходити від одного робочого місця до іншого, відволікати від роботи інших учнів;

- Виконувати практичну роботу без спецодягу, засобів індивідуального захисту;

- Вмикати та працювати на обладнанні, особливо на заточному, без відповідного інструктажу, з правил техніки безпеки та дозволу учителя;

- Виконувати будь-яку роботу без дозволу вчителя;

- Без дозволу вчителя залишати своє робоче місце;

- Пальцями перевіряти якість оброблюваної поверхні;

- Учням без учителя знаходитися в майстерні під час перерви;

- Захаращувати робоче місце.

3.23. Під час виконання робіт в майстерні дотримуйтеся правил особистої гігієни.

Тримайте руки в чистоті. При неохайному стані рук під нігтями можуть нагромаджуватися шкідливо діючі речовини, які потрапляючи з їжею в організм, призводять до отруєння.

Під час роботи в майстерні не пийте воду з порушенням питного режиму і не вживайте їжу.

3.24. Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.25. Користування відкритим вогнем, а також електроронагрівачами в деревообробній майстерні категорично забороняється.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителеві. Виробничі відходи скласти в спеціальну тару та винести з майстерні.

4.2. Зняти спецодяг, здати вчителеві інструмент та засоби індивідуального захисту.

4.3. Впевнитися, що на робочому місці відсутні джерела пожежної та електронебезпеки.

4.4. Забороняється:

- прибирати робоче місце незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хустинкою, рукавом, полою куртки тощо);

- використовувати спецодяг для інших цілей (під час прибирання приміщень майстерень тощо).

4.5. Перевір стан інструментів і поклади їх в тому порядку, який встановив учитель. На верстаті перевір наявність і стан клинів, а затискні коробки (задня, передня) прикрути до встановленого зазору (не більше як 5 мм).

4.6. Ретельно вимийте руки з милом.

4.7. Виходьте з майстерні тільки з дозволу вчителя.

V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації: нестандартній ситуації під час виконання практичної роботи, пожежі, вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо, треба негайно припинити виконання практичної роботи та незаперечно виконувати всі вказівки вчителя щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим.

5.2. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

5.3. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя.

5.4. У разі виникнення загорання необхідно:

- негайно залишити приміщення, при цьому не впадайте в панічний стан;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

5.5. При раптовому припиненні подавання на робоче місце електроенергії негайно вимкнути все електрообладнання.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)