# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

IНСТРУКЦIЯ № 170

з техніки безпеки до практичної роботи на тему:

« Площинне, просторове розмічання»

1.Загальні положення

1.1. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні дотримуватися загальних правил безпеки під час навчання в навчально-виробничій майстерні.

1.2. При виконанні практичних робіт керуватися вимогами цієї інструкції.

1.3. Практичні роботи дозволяється проводити тільки в навчально-виробничій майстерні і тільки ті, які передбачені навчальною програмою.

1.4. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань, та інструктаж з правил техніки безпеки.

1.5. Практичні роботи в навчально-виробничій майстерні повинні проводитися тільки в присутності вчителя, під його постійним наглядом за виконанням учнями робіт у відповідності до правил техніки безпеки.

1.6. Нещасні випадки на робочому місці трапляються внаслідок:

- Відсутності змістовного інструктажу з правил безпечного виконання робіт;

- Порушень щодо улаштування та обслуговування робочого місця;

- Порушень вимог технологічної документації (технологічного процесу) на виконання вправи;

- Відсутності або несправності засобів індивідуального захисту;

- Неміцного закріплення деталі та інструмента;

- Несправності інструмента та технологічних пристосувань;

- Безпорядку на робочому місці;

- Не виконання вимог інструкції з правил безпечного виконання практичної роботи з правил пожежної та електробезпеки;

- Відсутність у учня знань та практичних навичок виконання заданої роботи;

- Пустощі та неуважність учнів під час уроку;

- Порушення правил прибирання робочих місць (здування стружки ротом, протирання верстата незахищеною рукою тощо).

1.7. При виконанні практичної роботи можуть бути такі ушкодження:

- травми предметами, що відлітають;

- ураження електрострумом;

- опіки;

- травмування через падіння.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, привести його в порядок.

2.2. При необхідності підготувати засоби індивідуального захисту (за вказівкою вчителя).

2.3. Уважно ознайомитися із змістом практичної роботи.

2.4. Підготувати на робочому місці тільки те, що необхідне для виконання практичної роботи. Приберіть все зайве.

2.5. Ознайомтеся з правилами безпечного виконання практичної роботи, уважно прослухайте відповідний інструктаж з правил безпечного виконання практичної роботи.

2.6. Перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у порядку, встановленому вчителем.

2.7. Перевірте справність верстатних лещат (губки лещат повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. На робочому місці повинен бути тільки той інструмент, який використовується для відпрацювання даної практичної вправи.

Працювати дозволяється тільки справним вимірювальним та розмічальним інструментом.

Поверхня бойків молотків, кернерів повинна бути опуклою а не збитою.

3.2. Надійно закріплюй заготовку в лещатах. Важіль лещат опускайте плавно, щоб не пошкодити рук.

3.3. На слюсарних верстатах повинні бути встановлені загороджувальні сітки (екрани) з чарункою не більш 3мм.

3.4. При розмічуванні:

- необхідно добре володіти кернером і молотком;

- правильно робити замахи і ударяти без промахів по головці кернера;

- розмічання виконувати тільки на розмічальних плитах;

- правильно вибирай робочу стойку;

- вага молотка, довжина його ручки повинні відповідати встановленим для учнів віковим нормам;

- обережно працювати з рисувалкою, щоб не вколотися;

- слідкувати, щоб не поранитися об гострий кінець заготовки;

- при встановленні заготовок на розмічувальні плити слід бути обережним, щоб вони не впали на ноги;

- тонкий листовий матеріал встановлюється на розмічувальну плиту і знімається з неї, в рукавицях.

3.5. При роботі з хімічними речовинами (мідний купорос, фарби, лаки) слід запобігати попаданню їх на шкіру, а особливо у вічі.

3.6. Заточування розмічувального інструменту проводить вчитель, або учень після відповідного інструктажу та особистого контролю з боку вчителя.

3.7. Під час перерв в роботі на вільні вістря рисувалок і рейсмусів, щоб не поранитися необхідно надівати запобіжні ковпачки.

3.8. Виконуйте тільки ту роботу, яка відповідає темі уроку (за вказівкою вчителя).

3.9. При виконанні робіт електрифікованим інструментом слід виконувати правила електробезпеки.

3.10. При необхідності за вказівкою вчителя необхідно користуватися засобами індивідуального захисту.

3.11. Слюсарним інструментом дозволяється користуватися тільки за його прямим призначенням.

3.12. Під час роботи залишати своє робоче місце без дозволу вчителя, учням не дозволяється.

3.13. Під час занять учням забороняється:

- Порушувати правила для учнів;

- Виконувати будь-які роботи без вказівки та дозволу вчителя (особливо це стосується самовільної роботи на заточному обладнанні);

- Приносити в майстерню сторонні предмети (петарди, лазерні указки, запальнички тощо) та користуватися ними під час занять;

- Переходити від одного робочого місця до іншого, відволікати від роботи інших учнів;

- Виконувати практичну роботу без спецодягу, засобів індивідуального захисту;

- Вмикати та працювати на обладнанні, особливо на заточному, без відповідного інструктажу, з правил техніки безпеки та дозволу учителя;

- Виконувати будь-яку роботу без дозволу вчителя;

- Пальцями перевіряти якість оброблюваної поверхні;

- Учням без учителя знаходитися в майстерні під час перерви;

- Захаращувати робоче місце.

3.14. Під час виконання робіт в майстерні дотримуйтеся правил особистої гігієни.

Тримайте руки в чистоті. При неохайному стані рук під нігтями можуть нагромаджуватися шкідливо діючі речовини, які потрапляючи з їжею в організм, призводять до отруєння.

Під час роботи в майстерні не пийте воду з порушенням питного режиму і не вживайте їжу.

3.15. Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.16. При виконанні окремих слюсарнмх операцій, або роботі на електромеханічному обладнанні (верстатах) дотримуйся відповідних затверджених в установленому порядку інструкцій з правил безпечного виконання цих робіт.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Виробничі відходи скласти в спеціальну тару та винести з майстерні.

4.2. Зняти спецодяг, здати вчителеві інструмент та засоби індивідуального захисту.

4.3. Впевнитися, що на робочому місці відсутні джерела пожежної та електронебезпеки.

4.4. Забороняється:

- прибирати робоче місце незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хустинкою, рукавом, полою куртки тощо);

- використовувати спецодяг для інших цілей (під час прибирання приміщень майстерень тощо);

4.5. Ретельно вимийте руки з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації: нестандартній ситуації під час виконання практичної роботи, пожежі, вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо, треба негайно припинити виконання практичної роботи та незаперечно виконувати всі вказівки вчителя щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим.

5.2. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

5.3. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя.

5.4. У разі виникнення загорання необхідно:

- негайно залишити приміщення, при цьому не впадайте в панічний стан;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

5.5. При раптовому припиненні подавання на робоче місце електроенергії негайно вимкнути все електрообладнання.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)