# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

IНСТРУКЦІЯ № 172

з техніки безпеки до практичної роботи на тему:

«Випрямлення і гнуття металу»

1. Загальні положення

1.1. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні дотримуватися загальних правил безпеки під час навчання в навчально-виробничій майстерні.

1.2. При виконанні практичних робіт необхідно керуватися вимогами цієї інструкції.

1.3. Практичні роботи дозволяється проводити тільки в навчально-виробничій майстерні і тільки ті, які передбачені навчальною програмою.

1.4. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань, та інструктаж з правил техніки безпеки.

1.5. Практичні роботи в навчально-виробничій майстерні повинні проводитися тільки в присутності вчителя, під його постійним наглядом за виконанням учнями робіт у відповідності до правил техніки безпеки.

1.6. Нещасні випадки на робочому місці трапляються внаслідок:

  - відсутності змістовного інструктажу з правил безпечного виконання робіт;

  - порушень щодо улаштування та обслуговування робочого місця;

  - порушень вимог технологічної документації (технологічного процесу, карти) на виконання вправи;

  - відсутності, або несправності засобів індивідуального захисту;

  - неміцного закріплення деталі та інструмента;

  - несправності інструмента та технологічних пристосувань;

  - безпорядку на робочому місці;

  - не виконання вимог інструкції з правил безпечного виконання практичної роботи з  правил пожежної та електробезпеки;

  - відсутність у учня знань та практичних навичок виконання заданої роботи;

  - пустощі та неуважність учнів під час уроку;

  - порушення правил прибирання робочих місць (здування стружки ротом, протирання верстата, правильної плити незахищеною рукою тощо).

1.7. При виконанні практичної роботи можуть бути такі ушкодження:

- травми предметами, що відлітають;

- ураження електрострумом (при роботі електроінструментом);

- опіки;

- травмування через падіння.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, привести його в порядок.

2.2. При необхідності підготувати засоби індивідуального захисту (за вказівкою вчителя).

2.3. Уважно ознайомитися із змістом практичної роботи.

2.4. Підготувати на робочому місці тільки те, що необхідне для виконання практичної роботи. Приберіть все зайве.

2.5. Ознайомтеся з правилами безпечного виконання практичної роботи, уважно прослухайте відповідний інструктаж з правил безпечного виконання практичної роботи.

2.6. Перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у порядку, встановленому вчителем.

2.7. Перевірте справність верстатних лещат (губки лещат повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована), стану правильної плити, молотків тощо.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. На робочому місці повинен бути тільки той інструмент, який використовується для відпрацювання даної практичної вправи.

3.2. Працювати дозволяється тільки справним інструментом.

3.3. Молотки повинні бути добре насаджені на дерев'яні ручки встановленої форми, без тріщин і розколів.

Довжина ручки вибирається в залежності від розміру молотка.

3.4. Надійно закріплюйте заготовку в лещатах. Важіль лещат опускайте плавно, щоб не пошкодити руки.

3.5. На слюсарних верстатах повинні бути встановлені загороджувальні сітки (екрани) з чарункою не більш 3мм.

3.6. Правильна плита, як і розмічальна має бути масивною і встановленою на металеві або дерев'яні підставки, щоб забезпечити її стійкість і горизонтальне положення.

3.7. Під час виконання практичної роботи:

- працювати слід тільки у визначеній робочій позі (положення корпуса, ніг і рук);

- правильно здійснювати прийоми “хватки” заготовки руками. Обов'язково слід користуватися захисними рукавицями;

- стежити за тим, щоб при випрямлянні заготовка лежала на правильній плиті площиною по всій довжині плити;

- стежити за тим, щоб верстак постійно мав стійке положення (хитання не допускається);

- для випрямляння загартованих деталей (рихтування) застосовують рихтувальні бабки з робочою поверхнею циліндричною або сферичною радіусом 150-200 мм.

- ручне випрямляння виконується спеціальним молотком з круглим, радіусним або вставним з м'якого металу бойком;

- тонкі листи випрямляти слід киянкою.

3.8. Ручне гнуття виконують в лещатах за допомогою слюсарного молотка та різних пристроїв.

3.9. Гнуття тонкого листового металу виконують тільки киянкою.

3.10. При роботі з механізованим робочим інструментом необхідно дотримуватися вимог інструкції з техніки безпеки при їх експлуатації.

3.11. При використанні в роботі спеціальних пристосувань необхідно виконувати правила техніки безпеки при роботі з ними.

3.12. Виконуйте тільки ту роботу, яка відповідає темі уроку (за вказівкою вчителя).

3.13. При виконанні робіт електрифікованим інструментом, на електрообладнанні, слід виконувати правила електробезпеки.

3.14. При необхідності за вказівкою вчителя необхідно користуватися засобами індивідуального захисту.

3.15. Слюсарним інструментом дозволяється користуватися тільки за його прямим призначенням.

3.16. Під час роботи залишати своє робоче місце без дозволу вчителя, учням не дозволяється.

3.17. Під час занять учням забороняється:

- порушувати правила для учнів;

- користуватися інструментом, який за технічним станом не відповідає встановленим вимогам;

- виконувати будь-які роботи без вказівки та дозволу вчителя (особливо це стосується самовільної роботи на заточному обладнанні);

- приносити в майстерню сторонні предмети (сірники, петарди, лазерні указки, запальнички тощо) та користуватися ними під час занять;

- переходити від одного робочого місця до іншого, відволікати від роботи інших учнів;

- виконувати практичну роботу без спецодягу, головного убору, інших засобів індивідуального захисту;

- вмикати та працювати на обладнанні, особливо на заточному, без відповідного інструктажу з правил техніки безпеки та дозволу учителя;

- пальцями перевіряти якість оброблюваної поверхні;

- захаращувати робоче місце;

- працювати без окулярів або захисного екрану.

3.18. Під час виконання робіт в майстерні дотримуйтеся правил особистої гігієни.

Тримайте руки в чистоті. При неохайному стані рук під нігтями можуть нагромаджуватися шкідливо діючі речовини, які, потрапляючи з їжею в організм, призводять до отруєння.

Під час роботи в майстерні не пийте воду з порушенням питного режиму і не вживайте їжу.

3.19. Акуратно складайте на поверхні верстака заготовки, інструменти з метою попередження падіння їх на ноги.

3.20. Висота верстатних лещат повинна відповідати зросту учня.

3.21. Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.22. При виконанні окремих слюсарних операцій, або при роботі на електромеханічному обладнанні (верстатах) дотримуйся відповідних затверджених в установленому порядку інструкцій з правил безпечного виконання цих робіт.

3.23. Учні під час занять повинні дотримуватися правил пожежної безпеки в майстерні.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Виробничі відходи скласти в спеціальну тару та винести з майстерні.

4.2. Зняти спецодяг, здати вчителеві інструмент та засоби індивідуального захисту.

4.3. Впевнитися, що на робочому місці відсутні джерела пожежної та електронебезпеки.

4.4. Забороняється:

- здувати ротом, або стиснутим повітрям сміття з верстака;

- прибирати робоче місце незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хустинкою, рукавом, полою куртки тощо);

- використовувати спецодяг для інших цілей (під час прибирання приміщень майстерень тощо);

4.5. Ретельно вимийте руки з милом.

## 4.6. Учні виходять з майстерні тільки з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації: нестандартній ситуації під час виконання практичної роботи, пожежі, вимкнення електроенергії, порив водогону, опалення тощо, треба негайно припинити виконання практичної роботи та незаперечно виконувати всі вказівки вчителя щодо евакуації з приміщення та надання допомоги потерпілим.

5.2. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

5.3. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя.

5.4. У разі виникнення загорання необхідно:

- негайно залишити приміщення, при цьому не впадайте в панічний стан;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

5.5. При раптовому припиненні подавання на робоче місце електроенергії негайно вимкнути все електрообладнання.

Розроблено:

Вчитель трудового навчання                                          __________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                          ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)