# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

# ІНСТРУКЦІЯ № 81

з пожежної безпеки в кабінеті (лаборантській) хімії

І. Загальні положення

1.1. Роботу а пожежної безпеки слід організувати у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98. №348/70 ) та Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95).

1.2. В хімічних кабiнетах, лабораторiях та коморах при зберiганi хiмiчних реактивiв керуватися Правилами безпеки для кабiнетiв хiмiї (ДНАОП 9.2.30-1.06.-98).

Дана інструкція передбачає профілактичні протипожежні заходи і дії на випадок виникнення зайняття або пожежі.

1.3. Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки в кабінеті хімії покладається на вчителя хімії.

1.4. Обов'язковими є наявність документації, яка забезпечує організацію практичних заходів, і дотримання правил пожежної безпеки в кабінеті хімії.

1.5. З метою пожежної безпеки кабінет хімії повинен бути оснащений первинними засобами пожежогасіння:

- запас води при відсутності водопроводу;

- не менш двох пінних вогнегасників ВВП-10 або вуглекислотний ВВ-2 та порошковий ВП-2(3);

Якщо вогнегасник знаходиться в закритому місці ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника. Вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях. Вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю.

- азбестова або шерстяна ковдра розміром 2×2 метра;

- короб із сухим піском V = 0,05 м3.

1.6. Користуватися тiльки справними електроприладами, з непошкодженою iзоляцiєю. Електромережа повинна бути справною.

1.7. Електрична проводка, арматура (розетки, вимикачі, світильники) повинні бути змонтовані на вогнетривкій основі. При найменшому виявленні іскріння, нагріву ізоляції електропроводки й інших теплових виявів електричного струму енергія в кабінеті хімії повинна бути відключена на головному щиті негайно.

1.8. Перед проведенням практичних робіт із використанням горючих речовин учні повинні отримати інструкції з дотримання правил пожежної безпеки.

1.9. Первинний посуд з легкозаймистими речовинами (лужні метали, етанол, кальцій карбід, ацетон, діетиловий ефір, толуол, циклогексан, ізобутан, сірка, фосфор червоний, калій перманганат, нітрати калію і натрію, концентрована нітратна кислота ρ=1,42) повинні розміщуватись в переносній металевій шафі з верхнім розміщенням кришки. Ящик повинен бути пофарбований у світлий колір.

1.10. Вибухові й легкозаймисті речовини й суміші вносити в приміщення школи забороняється!

1.11. Меблi, прилади розмiщувати так, щоб не перешкоджати евакуацiї людей з приміщення кабiнету.

1.12. У перiод перебування людей у примiщеннi кабiнету дверi евакуацiйних виходiв допускається замикати лише зсередини за  допомогою легковiдчиняємих запорiв.

1.13. В кабінеті, повинен бути розроблений план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації (з кабінету в коридор) та інструкція з  правил пожежної безпеки.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Приміщення кабінету хімії має перебувати в чистоті.

2.2. Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежонебезпечних факторів-джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі

2.3. Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

2.4. Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. До вогненебезпечних відносяться всі горючі речовини і суміші, в тому числі вибухові і вибухонебезпечні. Показниками небезпеки є:

- температура запалення;

- температура спалаху;

- здатність речовини утворювати з повітря вибухову суміш.

3.2.Найбільш небезпечні в пожежному відношенні наступні демонстраційні досліди:

- горіння термітної суміші;

- розгонка нафти з метою отримання більш легких фракцій;

- крекінг гасу;

- отримання етилену, його горіння,

- взаємодія бензолу з бромом;

- отримання нітробензолу;

- термічний розклад кам'яного вугілля.

Використовувати самозапальні суміші в школі забороняється!

3.3. Не можна залишати прилади для проведення дослідів навіть на короткий час!

3.4. У примiщеннях кабiнету хiмiї забороняється:

- застосовувати вiдкритий вогонь (гасовi лiхтарi, свiчки тощо);

- користуватися електронагрiвальними приладами (електрокип'ятильниками, обiгрiвачами з вiдкритою спіраллю тощо) за винятком спецiально обладнаних примiщень, мiсць;

- використовувати легкозаймистi та пальнi речовини для чищення приладiв, обладнання тощо;

- залишати без нагляду ввiмкненi у мережу електроприлади;

- встановлювати на дверях евакуацiйних виходiв замки та  iншi важковiдкривнi запори;

- застосовувати нестандартні нагрівальні прибори;

- встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки;

- встановлювати дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі;

- захаращувати кабінет горючими матеріалами;

- проводити в кабінеті будь-які вогневі роботи при наявності дітей.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінеті хімії, вчитель (лаборант) повинен уважно оглянути приміщення, вимкнути електроприлади, освітлення, усунути виявленні недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід також прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежо -, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціальні виділенні та обладнанні приміщення.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні локального зайняття в кабінеті хімії його негайно ліквідують:

- легкозаймисті, горючі речовини слід гасити піском, вогнестійкою тканиною, порошковим вогнегасником;

- електропроводку можна гасити вуглекислим вогнегасником ВВ-3;

- загоряння у витяжній шафі ліквідується будь-якими засобами після вимкнення вентилятора.

5.2. При виникненні пожежі:

- викликається пожежна охорона команду по телефону 101, приймаються заходи щодо ліквідації осередку вогню і повідомляється адміністрація школи про пожежу;

- вчитель вимикає електроенергію, освітлення;

- виносяться з лаборантської ящик з легкозаймистими речовинами, приводяться у готовність первинні засоби гасіння пожежі;

- вчитель проводить евакуацію учнів з кабінету і здійснює переперевірку повної евакуації;

- в зимовий час учні розміщуються у коридорі школи, в літній – у шкільному дворі;

- організується припинення доступу в приміщення, що горить;

- відповідальні вказують прибулим представникам пожежної охорони шляхи до вогнища в приміщенні, а також особливості об’єкта.

Розроблено:

Вчитель хімії                                                                       _______________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Фахівець з охорони праці                                                   ______________________Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)