# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 213

ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОБУТОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОТЛА КГБ – 100 ВСТАНОВЛЕНОГО В ПРИМІЩЕННІ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Котел газовий, стальний КГБ - 100 (далі котел) призначений для опалення індивідуальних житлових будинків і приміщень комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного теплопостачання з примусовою циркуляцією, та виводом продуктів згорання в димохід.

1.2. Котел розрахований на експлуатацію при температурі в приміщенні від +10 С до +35 С (середня +200 С)

Технічна характеристика:

-номінальна теплопродуктивність, кВт                         100+-10

-коефіцієнт корисної дії, 5 не менше                              88,5

-максимальна температура вода на виході, С                95

-робочий тиск води , МПа, не більш                               0,4

-розрідження за котлом, Па, не більш                             40

-мінімальна температура вихідних газів,  С, не менш   110

1.3. Приймання зміни та її здавання повинні проводитись з дотриманням вимог внутрішнього розпорядкую закладу.

1.4. Монтаж, інструктаж з експлуатації, запуск в роботу, профілактичне обслуговування і ремонт котла проводяться спеціалізованими організаціями, які мають на це дозвіл (ліцензію), і місцевими управліннями газового господарства згідно з «Правилами систем газопостачання України».

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Залити котел та систему опалення водопровідною водою.

2.2. Переконатись, що газові крани на опусках до апаратів та автоматики закриті.

2.3. Провітрити приміщення, в якому встановлений котел протягом 10-15 хвилин.

2.4. Перевірити зовнішнім оглядом справність систем газопостачання.

2.5. Перевірити наявність тяги в димоході.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

Запалення та пуск апаратів:

3.1. Відкрити загальний кран на газопроводі.

3.2. Повернути ручку терморегулятора проти ходу годинникової стрілки.

3.3. Плавно натиснути на ручку терморегулятора до упору і тримати її натиснутою.

3.4. Нажати кілька разів на кнопку п’єзоелемента, витримати більше 10 секунд при запаленому запальнику.

3.5. Відпустити кнопку та повернути проти ходу годинникової стрілки до позначки, основний запальник запалюється.

Включення апарату:

- повернути ручку терморегулятора по ходу годинникової стрілки до суміщення білої крапки із зірочкою;

- закрити кран на газопроводі;

- натиснути пускову кнопку та піднести запалений сірник до запальника;

- витримати 40 секунд горіння запальника, ручку терморегулятора повернути проти ходу годинникової стрілки дозапалення основного пальника;

- необхідна температура встановлюється ручкою терморегулятора.

Виключення апарату:

- ручкою терморегулятора повернути по ходу годинникової стрілки до позначки «0»;

- натиснути кнопку «зупинка» апарату та закрити кран на газопроводі;

- при виявленні запаху газу, відхилення в роботі автоматики негайно закрити кран;

- провітрити приміщення та виконати пуск апарату;

- при виявленні запаху газу забороняються роботи із застосуванням відкритого вогню та електрообладнанням.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- включати котел особам, які не пройшли інструктаж та відповідне навчання;

- включати котел при наявності запаху газу в приміщенні;

- використовувати вогонь для виявлення витоку газу (для цих цілей користуйтесь мильною емульсією);

- включати  котел з несправною газовою автоматикою;

- включати котел при відсутності тяги в димоході;

- включати котел при нещільностях топки і димоходу котла і надходження продуктів згорання газу в приміщення;

- проводячи розпалювання котла та спостерігаючи за горінням, наближати обличчя до запального отвору;

- натискати кнопку блоку автоматики і крутити ручку регулятора температури без потреби;

- класти на котел трубопроводи або зберігати близько легкозаймисті предмети;

- користуватися гарячою водою з опалювальної системи для побутових цілей;

- піднімати температуру води в котлі вище 95 С  і тиск більше 0,4 МПа;

- проводити швидке заповнення гарячого котла холодною водою;

- включати електрошнур пульта в розетку без заземлення.

Забороняється експлуатувати при:

- частковому заповненні системи опалення та котла водою;

- проскакуванні полум’я всередину пальника, або відрив полум’я від пальника;

- наявності витоку води з котла;

- тривалому конденсатоутворенні в котлі та димоході;

Аварійна зупинка роботи котла з припиненням подачі газу відбувається при:

- відсутності тяги в димоході, спрацьовує датчик тяги;

- падінні тиску газу в мережі нижче мінімального;

- раптовому відключенні газу, гасне полум’я на запальнику;

- при нагріванні води в котлі більше 90 С, автоматика припиняє подачу газу тільки на основний пальник.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Без отримання розпорядження в аварійних випадках негайно зупинити котел і повідомити про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

4.2. Виявивши несправність в електричних установках, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При появі в приміщенні запаху газу терміново вимкніть котел, відкрийте вікна, двері та викличте по телефону 104 аварійну газову службу. До її приїзду і до усунення витоку газу не виконуйте робіт, пов'язаних з вогнем, іскроутворенням (не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, не користуйтеся газовими та електричними приладами).

5.2. У разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну частину по телефону 101.

5.3. При неправильному користуванні котлом може наступити отруєння газом або оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: тяжкість в голові, сильне серцебиття, шум у вухах, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілий може раптово втратити свідомість.

Зріджені гази, потрапляючи на тіло людини, викликають обморожування., нагадує опік. Пари зрідженого газу можуть накопичуватися в низьких і непровітрюваних місцях, де може утворитися вибухонебезпечна суміш при дуже малих витоках. Зріджені гази, діючи на організм, викликають слабкість і запаморочення, втрату свідомості, а при значних концентраціях в повітрі - задуха.

Для надання першої допомоги потерпілому:

- викличте швидку допомогу за телефоном 103;

- винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло укутайте і дайте заснути;

- при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання.

5.4. Порушення вказівок по експлуатації і вимог по техніці безпеки може призвести до нещасного випадку.

При отруєнні газом:

Першою ознакою отруєння газом є: шум у вухах, часте серцебиття, запаморочення у голові, загальна слабкість, тошнота. Потерпілий може задихатись, порушуються рухові функції, може втрачатись свідомість.

При цьому необхідно:

- винести потерпілого на свіже повітря;

- звільнити від одягу, яке заважає диханню;

- слідкувати, щоб потерпілий не заснув;

- дати пити чай, каву;

- дати нюхати нашатирний спирт.

При опіках:

- обпечену поверхню накрити стерильною салфеткою;

- забороняється пошкоджувати пухирі, віддирати одяг від ран;

У всіх випадках при втраті дихання проводити штучне дихання до появи лікаря.

У всіх випадках при зупинці серця проводити непрямий масаж серця до відновлення роботи серця або появи лікаря.

РОЗРОБЛЕНО:

ЗДНВР                                                                             ________________Добровольська С.Є.

(особистий підпис)     (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фахівець з охорони праці                                                                    ______________ Бак В.О.

(особистий підпис)    (прізвище, ініціали)