# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО№2»

від «01» вересня 2016 року № 5

ІНСТРУКЦІЯ № 25-ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ водія АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Водій повинен знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

Перевезення пасажирів автобусом дозволяється в кількості, яка передбачена його технічною характеристикою, при цьому пасажири не повинні заважати водієві керувати автобусом і обмежувати огляд.

1.2. Перевезення людей допускається у автобусі, що пристосований для цього, і дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія транспорту категорії «Д».

1.3. За водієм, що зайнятий перевезенням дітей, наказом по закладу закріплюється спеціально призначений для цієї цілі автобус.

1.4. Усі водії транспортних засобів підлягають обов’язковому періодичному медичному огляду в установлені строки.

1.5. Водій, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, правилами поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці з водієм проводиться первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.6. Водій, що приймається на роботу, після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування.

1.7. Водій, зайнятий перевезенням дітей, здійснює доставку учнів до місця навчання і назад, до пунктів харчування, медичних закладів, а також інші перевезення, зв’язані з навчальною діяльністю закладу.

1.8. На кожний маршрут перевезення дітей до місця роботи складається схема руху із зазначенням небезпечних ділянок шляху.

1.9. Водій повинен працювати в спеціальному одязі і взутті, передбаченими Типовими галузевими нормами: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані двопалі. В зимовий період: куртка і брюки бавовняні на утепленій прокладці.

1.10. Водій повинен виконувати вимоги діючих “Правил дорожнього руху” і цієї інструкції.

1.11. Водій повинен вживати всіх можливих заходів, щоб запобігти й усунути небезпеку під час руху.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед виїздом на лінію водій повинен перевірити технічний стан автобуса, який гарантує безпеку руху і безперебійну роботу на лінії, звернувши особливу увагу на:

– справний стан гальм, рульового управління, салону, шин, приладів освітлення та сигналізації, склоочисників;

– наявність та справність інструменту і інвентарю;

– заправку автомобіля паливом, мастилом і водою;

– рівень гальмової рідини та електроліту;

– тиск повітря у шинах відповідно до норм;

– наявність доступному місці легкознімного вогнегасника місткістю не менше 2 літрів.

2.2. Автобус, призначений для систематичного перевезення дітей, повинен бути обладнаний підніжками, розташованими безпосередньо під дверима для входу та виходу людей.

2.3. Автобус, призначений для систематичного перевезення дітей, має бути обладнаний світловим сигналом.

2.4. Автобуси, призначені для перевезення дітей, щоквартально повинні проходити технічний огляд в територіальних органах Державтоінспекції.

2.5. Перед виїздом на лінію для перевезення водій повинен переконатися в тому, що автобус чисто вимитий, обладнаний:

– рівною підлогою без наскрізних отворів та щілин;

– випускною трубою глушника, що виведена за габарити кузова на 30–50 мм з виносом у правий бік.

2.6. Якщо під час огляду автобуса виявлено недоліки, несправності і усунути їх своїми силами неможливо, водій, не приступаючи до роботи, повинен повідомити про це особу, що відповідає за технічний нагляд.

2.7. Перед виїздом з гаража водій повинен пройти інструктаж про порядок руху, одержати від особи, відповідальної за експлуатацію транспортних засобів, особливості маршруту і помітку в подорожньому листі “Придатний для перевезення пасажирів” із зазначенням кількості пасажирів, що водночас допускається до перевезення.

2.8. Забороняється перевезення людей в автобусі буксированому або такому, що буксирує, автомобілі.

2.9. Приступаючи до роботи, водій повинен мати при собі:

– посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії та талон, що додається до посвідчення;

– реєстраційний документ на транспортний засіб;

– оформлений подорожній лист;

– схему (маршрут) руху.

2.10. Після зупинки автобуса біля місця посадки і висадки пасажирів водій повинен загальмувати, затягнути стоянкове гальмо, поставивши важіль перемикання коробки передач у нейтральне положення.

2.11. Водієві забороняється:

– управляти автобусом у хворобливому стані або при втомі, вживати до роботи і в робочий час навіть найслабші алкогольні напої або наркотичні засоби;

– передавати управління автобусом іншим особам.

2.12. Водій, що відробив одну зміну, до перевезення дітей у цей же день не допускається.

2.13. Перед поїздкою водій повинен проінструктувати пасажирів про порядок посадки і висадки та попередити їх про те, що стояти в автобусі під час руху заборонено.

2.14. Число пасажирів не повинно перевищувати кількість місць, передбачених заводом-виробником.

2.15. Швидкість руху при перевезенні пасажирів не повинна перевищувати 60 км/год.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Водій повинен починати рух, тільки переконавшись, що це буде безпечно для пішоходів і пасажирів, не створюючи перешкод руху іншого транспорту.

3.2. Рух автобуса з пневматичним приводом гальм дозволяється при наявності тиску в системі гальм не менше 5 кг/см2.

3.3. Забороняється перевозити дітей понад передбачену технічною характеристикою кількість місць.

3.4. Не можна допускати посадку і висадку на ходу.

3.5. При появі під час руху різкого запаху бензину, дизельного палива і відпрацьованих газів водій повинен негайно зупинити автобус, виявити причину їх появи, усунути несправність.

3.6. При наближенні до ділянок дороги з підвищеною небезпекою руху водій повинен знизити швидкість до меж, які гарантують безпеку руху, а в разі потреби, зупинити автобус у безпечному місці.

3.7. Рух по переїзду та зупинка перед ним в разі відсутності покажчика числа рядів або ліній розмітки допускається тільки в один ряд.

3.8. Забороняється обганяти транспорт як перед переїздом, так і на самому переїзді.

3.9. Забороняється в’їжджати на переїзд при закритому шлагбаумі, коли горять червоні вогні (незалежно від положення шлагбаума), при цьому водій повинен зупинитись не менше, ніж за 5 м від шлагбаума (світлофора), а при його відсутності – не ближче 10 м від найближчої рейки.

3.10. При відкритому шлагбаумі або невключеному червоному світлі світлофора в’їжджати на переїзд можна, тільки переконавшись у відсутності поїздів (локомотивів, дрезин), що наближаються.

3.11. Якщо на переїзді немає шлагбаума і світлової сигналізації, водій, перш, ніж виїхати на нього, повинен зупинитися, вийти з автобуса і переконатися в тому, що до переїзду не наближається поїзд (локомотив, дрезина).

3.12. Водієві забороняється:

– переїжджати залізничні колії у невстановлених місцях; в’їжджати на переїзд, якщо за ним утворився затор, який змусить зупинитися на переїзді;

– переключати передачі і виключати зчеплення на переїзді;

– самовільно відкривати шлагбаум або об’їжджати його.

3.13. При вимушеній зупинці на переїзді водій автобуса повинен:

– висадити і відвести пасажирів убік від залізничної колії;

– залишатися біля транспортного засобу і вживати заходів до якнайшвидшого звільнення переїзду, уважно стежачи, чи не наближається поїзд (локомотив, дрезина);

– з моменту зупинки подавати звукові сигнали загальної тривоги (один довгий, три коротких), а якщо з’явиться поїзд, бігти йому назустріч збоку від рейкової колії, подаючи сигнал зупинки.

3.14. Наближаючись до повороту дороги в гірській або пересіченій місцевості, водій повинен зайняти крайнє праве положення і подати звуковий сигнал.

3.15. На дорогах у гірській та пересіченій місцевості забороняється:

– рух на крутих спусках з виключеним зчепленням або передачею;

– стоянка в місцях, з яких дорогу не видно на 100 м у кожному напрямку.

3.16. Забороняється переключати передачі на підйомі по слизькій дорозі з незабезпеченим коефіцієнтом зчеплення колеса з дорогою, особливо в зимовий час. При цьому водій повинен вибрати таку передачу, яка забезпечить подолання всієї ділянки шляху без перемикань.

3.17. При русі по пильних дорогах необхідно збільшити дистанцію між автомобілями. Автомобіль, який іде ззаду, має бути поза межею пилу автомобіля, що йде попереду.

3.18. В темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги повинні вмикатися фари ближнього (дальнього) світла.

3.19. Дальнє світло слід переключати на ближнє не менш як за 250 м до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку.

Світло переключають при більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичним переключенням світла фар покаже потребу в цьому.

У разі засліплення водій повинен увімкнути аварійну світлову сигналізацію і, не змінюючи смуги руху, зменшити швидкість або зупинитися.

3.20. Під час вимушеної зупинки і стоянки на неосвітлених ділянках доріг у темну пору доби в умовах недостатньої видимості на автобусі для перевезення людей мають бути увімкнені габаритні або стоянкові вогні (в умовах недостатньої видимості дозволяється увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі).

Якщо габаритні вогні несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги.

3.21. Протитуманні фари слід використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар.

3.22. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування.

3.23. У всіх випадках, що загрожують безпеці дітей або рухові транспортних засобів, водій повинен вжити всіх залежних від нього заходів, щоб не допустити нещасного випадку або дорожньо-транспортної пригоди, та відвести автомобіль за межу проїжджої частини дороги, при необхідності.

3.24. Коли водій змушений відійти від автобуса, він повинен вимкнути двигун і загальмувати автобус ручним гальмом, взявши з собою ключ запалювання.

Виходячи з кабіни на проїжджу частину дороги, водій повинен спочатку переконатись у відсутності руху транспортних засобів як у попутному, так і в зустрічному напрямках.

3.25. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

– у разі вимушеної зупинки;

– у разі засліплення водія світлом фар;

– на транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено Правилами;

– на транспортному засобі, що буксирується (якщо сигналізація відсутня або зіпсована, цей транспортний засіб повинен бути позначений знаком аварійної зупинки, який прикріплюється на ньому ззаду);

– для інформування водіїв про виникнення заторів в дорожньому русі.

3.26. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, яка забезпечує безпеку руху, але не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м – поза ними у разі:

- дорожньо-транспортної пригоди;

- вимушеної зупинки в місцях, де з урахуванням наявної видимості транспортний засіб не може бути своєчасно помічений іншими водіями.

3.27. Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна, треба установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар.

3.28. При несправності паливної системи водієві забороняється у всіх випадках запуск двигуна шляхом заливання бензину в карбюратор безпосередньо із ємності шлангом або іншим способом.

ІV ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи водій автобуса, призначеного для перевезення дітей, повинен:

- оглянути автобус і переконатись у його справності;

- про всі несправності і дефекти повідомити керівника навчального закладу;

- поставити автобус у призначене для стоянки місце, поставити важіль коробки передач у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом і зупинити двигун;

- замкнути дверцята кабіни;

забороняється зберігання автобуса поза межами місць, спеціально призначених для цього.

4.2. Для забезпечення надійної роботи автобуса водій повинен своєчасно підготувати його до експлуатації в умовах низьких температур повітря.

4.3. Підготовка автобуса повинна проводитися у відповідності з діючим положенням, яке визначає порядок технічного обслуговування і ремонту, а також інструкціями заводів-виготовлювачів з урахуванням дорожніх та кліматичних умов його роботи.

4.4. При підготовці автобуса до експлуатації в зимовий період повинні бути виконані такі основні роботи:

- заміна масел, мастил і спеціальних рідин в агрегатах і механізмах на масла, мастила і рідини, які відповідають зимовому періоду року згідно з заводськими інструкціями їх застосування;

- перевірка стану і дії системи охолодження, пристрою для виведення конденсату з пневматичної системи гальм, приладів опалення автобуса, пускових підігрівачів двигуна;

- очистка від забруднень і промивка паливних баків, паливних фільтрів, паливопроводів, бензинового насоса, карбюратора;

- перевірка стану і зарядка акумуляторних батарей, установлення щільності електроліту в акумуляторах і регулювання відповідно до правил експлуатації автобусних акумуляторних батарей в зимовий період;

- установка на автобусі засобів утеплення двигуна;

- виконання інших робіт, встановлених Положенням з технічного обслуговування та ремонту, в якому визначається порядок технічного обслуговування.

4.5. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період в системі охолодження слід використовувати рідини з низькою температурою замерзання (антифриз).

При використанні в системі охолодження антифризу водій повинен дотримуватись вимог безпеки, згідно з ДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила охорони праці на автомобільному транспорті”.

4.6. Для автобуса, який експлуатується в зимовий період, повинні бути додатково передбачені:

- заправка агрегатів автобуса маслами, мастилами і робочими рідинами, які забезпечують його нормальну працездатність в умовах низьких температур;

- утеплення акумуляторних батарей;

- запобігання шибок кабіни від замерзання, що забезпечується протираннями суміші солі та гліцерину;

підтримання в салоні необхідної температури повітря за допомогою стаціонарної пічки.

4.7. Безгаражне зберігання автобусів в міжсезонний період виконується на майданчиках для відкритої стоянки. В зимовий період автобуси для перевезення дітей, як правило, повинні зберігатись в теплому приміщенні.

4.8. Перед початком зимового періоду експлуатації на підприємстві повинен проводитись інструктаж водіїв по особливостях водіння автомобілів в зимовий період.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При дорожньо-транспортному випадку водії, причетні до нього, зобов'язані:

- негайно зупинитися і не переміщати транспортний засіб, а також інші предмети, що стосуються випадку;

- у разі необхідності, викликати медичну допомогу, а якщо це неможливо, відправити потерпілих на попутному транспорті до найближчої лікувальної установи;

- повідомити про те, що трапилось, в ДАІ, записати прізвища очевидців і чекати прибуття працівників автомобільної інспекції.

5.2. При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автобус, вжити заходів до гасіння пожежі засобами пожежогасіння.

5.3. При вимушеній зупинці автобуса на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний включити аварійну світлову сигналізацію, одягнути сигнальний жилет і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами.

5.4. Перед підйомом частини автобуса домкратом необхідно встановити автомобіль на горизонтальному неслизькому майданчику за межами проїжджої частини дороги, зупинити двигун, загальмувати автобус стоянковим гальмом, вивести дітей із салону, закрити двері, встановити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.

При підйомі частини автобуса на ґрунтовій поверхні необхідно вирівняти місце установки домкрата, покласти під домкрат міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.

Забороняється встановлювати домкрат на випадкові предмети.

5.5. При накачуванні або підкочені знятих з автобуса шин в дорожніх умовах необхідно у вікна диска колеса встановити запобіжну вилку відповідної довжини і міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.

5.6. При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно зупинити автобус, виявити причину появи запаху та усунути її.

5.7. На автобусі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій несправності редукторів високого та низького тиску, електромагнітного запірного клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а несправні вузли зняти з автобуса та направити на перевірку в спеціальну майстерню (на спеціалізовану дільницю).

5.8. При вимушеній зупинці на залізничному переїзді водій автобуса зобов'язаний висадити дітей і негайно вжити всіх заходів для звільнення переїзду і зупинки поїзда.

Якщо автобус не вдається видалити з переїзду, то водій автобуса повинен:

- залишатися біля автобуса і подавати сигнали загальної тривоги серіями з одного довгого і трьох коротких звукових сигналів;

- бігти назустріч поїзду (локомотиву, дрезині) при його появі, подаючи сигнал зупинки.

РОЗРОБЛЕНО:

ЗДНВР                                                                             ________________Добровольська С.Є.

(особистий підпис)     (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фахівець з охорони праці                                                                    ______________ Бак В.О.

(особистий підпис)    (прізвище, ініціали)