Затверджено

Наказом директора

від  «__» ________________ 2023 р. № ____

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ

НА ЗАТОЧНОМУ ВЕРСТАТІ

1.Загальні положення.

1.1. До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що не мають медичних протипоказань та ознайомлені з інструкціями з охорони праці.

Небезпечні чинники:

- поранення шліфувальним кругом;

- поранення ніг інструментом, що впав;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, заземлення, несправності електропроводки при роботі на за точному верстаті;

- поранення внаслідок неправильного поводження з заготовкою;

- опіки.

1.2 Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми й правила.

1.3 Учні повинні :

- своєчасно з’явитися на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або чергового по шкільній майстерні зайняти своє робоче місце, перехід учнів на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

-  залишати шкільну майстерню можна тільки після дзвінка й дозволу вчителя;

-  використовувати навчальний час для виконання завдань й не займатися зайвими справами, розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену роботу;

- під час перерви всі учні виходять із майстерні  (крім чергових).

1.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог :

- працюйте на справному устаткуванні;

- використовуйте справний, добре налагоджений інструмент;

- використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, а й отримати

травму;

- не перевіряйте ріжучу кромку інструмента руками. Для цього слід використовувати тренувальні

заготовки;

- передавайте ріжучий та колючий інструмент ручкою вперед;

- не кладіть інструмент ріжучою кромкою догори й до себе;

- не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших;

- користуйтеся правильними прийомами роботи;

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.Правильно одягніть спецодяг ( застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся

під головний убір).

2.2.Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3.Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

2.4  Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.5. Перевірте надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті:

захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.

2.6. Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

2.7. Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.

2.8. Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на

холостому ходу.

2.9. Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран.

2.10.Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1.Під час практичної  роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

3.2.Під час заточування інструмента надійно утримуйте його руками, плавно підводьте

до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

3.3.Не нахиляйтесь до заточувального інструмента для спостереження за ходом точіння.

Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою.

3.4.Якість заточування визначайте після того, як інструмент від’єднано від круга і виведено

у безпечну зону.

3.5. Не визначайте на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

3.6. Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.

3.7. Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.

3.8. Не кладіть на корпус верстата заточувальний інструмент, шаблони та інші предмети.

3.9. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.10. Утримуйте робоче місце в чистоті.

3.11. Дбайливо ставтесь до успадкування, верстаків, інструментів.

3.12. Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь остаточної зупинки.

3.13. Інструменти загального користування буріть із дозволу вчителя і відразу після

користування повертайте їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення  роботи.

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Приведіть інструменти у справний стан.

4.3. Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4. Покладіть інструменти в порядок, установлений вчителем.

4.5. Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.6. Після виходу учнів  чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

5.1.У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку,

робота припиняється, чергові забезпечують огородження небезпечної зони, повідомляють

про небезпеку.

5.2.При виявленні несправності інструменту одразу припинити роботу, вимкнути її та

повідомити вчителя.

5.3.При нещасних випадках потрібно надати першу допомогу (долікарняну) потерпілому і

вжити заходів із надання йому медичної допомоги.

5.4.У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані

на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуація.

Розробив вчитель

трудового навчання:                                                            /Колісецький В. О./

УЗГОДЖЕНО:

Інженер служби охорони праці :                                         ________________________

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи:                                             ________________________

Голова ПК профспілки:                                                   ________________________