Загально освітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Затверджено

Наказом директора

Загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №1

А.Д.Смолійчук

«1» вересня 2009 р. № 243

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ МЕТАЛУ  № 2.1.КТН-23-09

1.Загальні положення.

1.1.До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що не мають медичних протипоказань та ознайомлені з інструкціями з охорони праці.

Небезпечні чинники:

- опіки рук нагрітим металом;

- пошкодження обличчя, шкіри під час роботи з нагрітим металом;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, заземлення, несправності електропроводки.

- поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1.2 Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми й правила.

1.3 Учні повинні :

- своєчасно з’явитися на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або чергового по шкільній майстерні зайняти своє робоче місце, перехід учнів на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

-  залишати шкільну майстерню можна тільки після дзвінка й дозволу вчителя;

-  використовувати навчальний час для виконання завдань й не займатися зайвими справами, розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену роботу;

- під час перерви всі учні виходять із майстерні  (крім чергових).

1.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог :

- працюйте на справному устаткуванні;

- використовуйте справний, добре налагоджений інструмент;

- використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, а й отримати

травму;

- не перевіряйте ріжучу кромку інструмента руками. Для цього слід використовувати тренувальні

заготовки;

- передавайте ріжучий та колючий інструмент ручкою вперед;

- не кладіть інструмент ріжучою кромкою догори й до себе;

- не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших;

- користуйтеся правильними прийомами роботи;

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.Правильно одягніть спецодяг : робочий одяг повинен відповідати зросту; стежте за тим, щоб

він (одяг) був добре застебнутий; виконуючи роботу з нагрітим металом, одягніть брезентові

або шкіряні рукавиці, захисні окуляри з темними скельцями.

2.2.Розкладіть на верстаку інструменти, потрібні для роботи. На верстаку не повинно бути

нічого зайвого.

2.3.Підготуйте і перевірте справність електрообладнання для нагрівання виробів.

2.4.Перевірте надійність заземлення електропечі (заземлення металевого корпусу і станини, на

якій установлена піч). Перед умиканням нагрівної установки перевірте справність заземлення,

надійність контактів та ізоляції проводів.

2.5.Переконайтесь, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.6.Про виявлення несправності повідомте безпосереднього керівника, учителя, без його дозволу

не починайте працювати.

2.7.Вивчіть безпечні прийоми роботи під час термічної обробки сталі.

3.Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1.Обережно поводьтесь із електрообладнанням для нагрівання виробів.

3.2.Під час термообробки металів бажано, щоб взуття на учнях було закритого типу.

3.3.Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.4.Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

3.5.Не відволікайтесь під час роботи і не заважайте працювати іншим.

3.6.Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій при термічній обробці

металу, дотримуйтесь таких вимог:

- під для нагрівання деталей повинна бути в пожежно безпечному місці;

- для укладання деталей користуйтеся спеціальними кліщами з довгими ручками;

- користуйтеся теплоізоляційними рукавицями;

- деталі, що охолоджуються, кладіть на підставку з термостійкістю матеріалу.

3.7.Остерігайтеся при укладанні деталей у піч торкатися гарячих місць руками.

3.8.Не допускайте захаращеності на робочому місці.

3.9.Не відволікайтесь під час роботи і не заважайте працювати іншим.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1.Вимкніть електрообладнання для нагрівання виробів.

4.2.Приберіть робоче місце. Покладіть на встановлене місце інструменти, пристрої.

4.3.Вимкніть вентилятор, витяжку.

4.4.Повідомте вчителя про всі недоліки, несправності, які виявили  в процесі роботи.

4.5.Приведіть до ладу свій одяг, вимийте з милом руки, обличчя.

4.6.З майстерні виходьте з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

5.1.У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку,

робота припиняється, чергові забезпечують огородження небезпечної зони, повідомляють

про небезпеку.

5.2.При виявленні несправності інструменту одразу припинити роботу, вимкнути її та

повідомити вчителя.

5.3.При нещасних випадках потрібно надати першу допомогу (долікарняну) потерпілому і

вжити заходів із надання йому медичної допомоги.

5.4.У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані

на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуація.

Розробив вчитель

трудового навчання:                                                            /О.А.Іваненко/

УЗГОДЖЕНО:

Інженер служби охорони праці :                                         / Д.І.Бачурський /

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи:                                             /Н.В.Ретьман/

Голова ПК профспілки:                                                   /О.О.Висоцька/