## Slide 1: Тема уроку: « Основні лінії креслення »
«Не нехтуйте дрібницями, бо від них залежить досконалість, а досконалість – не дрібниця»
Мікеланджело Буонарроті

## Slide 2
Типи ліній

## Slide 3: Суцільна товста основна
Таку лінію використовують для зображення контуру предмета. Товщина лінії складає від 0,5 до 1,4 мм.

## Slide 4: Використовується для проведення виносних і розмірних ліній, ліній – виносок. Товщина від S/3 до S/2
Суцільна тонка
S/2 S/3

## Slide 5
Використовується для позначення осьових та центрових ліній. Товщина від S/3 до S/2.
S/3
S/2
Штрихпунктирна

## Slide 6
Використовується для позначення ліній невидимого контуру. Товщина від S/2 до S/3.
Штрихова
S/2 S/3

## Slide 7
Використовують для позначення ліній згину на розгортках. Товщина від S/2 до S/3.
Штрихпунктирна з двома
крапками

## Slide 8: Хвиляста
Її використовують в основному як лінію обриву в тих випадках, коли зображення дано на кресленні не повністю. Товщина від S/2 до S/3.
S/2 S/3

## Slide 9
Визначити тип лінії та заповнити таблицю
Виконайте вправу

## Slide 10
Таблиця відповідей
№ | Назва лінії | Призначення
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  |