## Slide 1: конденсатори. РоЗВ’язування задач . Фізика 10 клас 13.05.2022р

## Slide 2: ЙОГО ВИНАХОДИ В ОБЛАСТІ ЕЛЕКТРИКИ, ТЕПЛОТИ І ОПТИКИ ЗРОБИЛИ ВЕЛИКИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ФІЗИКИ XVIII СТОЛІТТЯ
ВИНАЙШОВ ПЕРШИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНДЕНСАТОР – ЛЕЙДЕНСКУ БАНКУ (1745)
Лейденська банка (з водним наповненням)

## Slide 3
За видом діелектрика розрізняють:
- Вакуумні конденсатори (обкладки без діелектрика знаходяться у вакуумі);
- Конденсатори з газоподібним діелектриком;
- Конденсатори з рідким діелектриком;
- Конденсатори з твердим неорганічним діелектриком: скляні, слюдяні, керамічні, тонкошарові із неорганічних плівок ;
- Конденсатори з твердим органічним діелектриком: паперові, металопаперові, плівкові, комбіновані ;
- Електролітичні та оксидо-напівпровідникові конденсатори. (В якості діелектрика використовується шар оксиду металу).
Повторимо класифікацію конденсаторів

## Slide 4
За можливістю зміни своєї ємності:
- Постійні конденсатори —клас конденсаторів, який має сталу ємність.
Змінні конденсатори — конденсатори, які дозволяють зміни ємності в процесі функціонування апаратури.
- Конденсатори підлаштування — конденсатори, ємність яких змінюється при разовому чи періодичному регулюванню і не змінюється в процесі функціонування апаратури.

## Slide 5
За формою обкладок конденсатори бувають:
- плоскі,
- циліндричні,
сферичні,
рулонні .

## Slide 6
Конденсатори

## Slide 7
Вакуумний конденсатор сталої ємності (12 пФ, 20 кВ)

## Slide 8
Керамічний конденсатор сталої ємності

## Slide 9
Оксидно-електролітичний конденсатор

## Slide 10
Керамічний конденсатор підналаштування

## Slide 11
Способи з'єднання конденсаторів:
а) паралельно; б) послідовно.

## Slide 12
q1 = q2 = q
U1 = q/C1 й U2 = q/C2.
U = U1 + U2.
При послідовному з'єднанні конденсаторів додаються обернені величини ємностей.

## Slide 13
U1 = U2 = U,
q1 = С1U і q2 = C2U
q = q1 + q2
При паралельному з'єднанні електроємності додаються.

## Slide 14
Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з'єднані у батарею за схемою, зображеною на рисунку 1. Потім ці самі конденсатори з'єднали за схемою, зображеною на рисунку 2. Визначте, як змінилася ємність батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з'єднання.
Задача 1

## Slide 15
С2
С3
С1
Задача 2
Обчислити ємність батареї конденсаторів, якщо ємність кожного конденсатора дорівнює 12 мкФ.

## Slide 16
Домашнє завдання:
Повторити § 44
Вправа 44

## Slide 17
Дякую за увагу