## Slide 1: Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора
Фізика 10 клас 11.05.2022р.

## Slide 2: Історія створення конденсатора
У 1745 році в Лейдені німецький фізик Евальд Юрген фон Клейст та голландський фізик Пітер ван Мушенбрук створили перший конденсатор — «лейденську банку».

## Slide 3: Дослід з лейденською банкою
Ж. Нолле в присутності французького короля утворив ланцюг із 180 солдатів-гвардійців, що тримались за руки, причому перший у ланцюгу тримав банку в руці, а останній — торкався дроту, викликаючи проскакування іскри. Ймовірно, звідси бере початок термін «електричний ланцюг»

## Slide 4: Наслідки винаходу лейденської банки
Одним з найважливіших наслідків винаходу лейденської банки стало встановлення впливу електричних розрядів на організм людини, що привело до зародження електромедицини

## Slide 5: Перший плоский конденсатор
Перший плоский конденсатор створив у 1783 італійський фізик Алесандро Вольта

## Slide 6: Тема заняття: Електроємність. Конденсатори.
Дидактична мета заняття: Сформувати поняття електричної ємності , одиниці місткості ; вивчити залежність ємності від розмірів провідника , діелектричної проникності середовища і відстані між пластинами конденсатора , продовжити формування уявлення про будову речовини ; про частинках , що входять до складу молекул і атомів ; показати реальність електричного поля.
Розвивальна мета заняття: Формувати вміння порівнювати результати дослідів, формули , а також величини характеризують електроємність ; навчитися використовувати знання формул у вирішенні завдань.

## Slide 7: У сильному електричному полі діелектрик може стати провідним.
Це називають « пробоєм діелектрика »
Приклад : свічка запалювання на автомобілі, мотоциклі , бензопила.

## Slide 8: Поняття електроємності
Дослідимо, від чого залежить потенціал зарядженого тіла. Для цього скористаємося двома електрометрами, корпуси яких заземлені. На стержнях електрометрів закріпимо металеві порожнисті кулі різного діаметра. Зарядимо металеву кульку на ізоляційній ручці від високовольтного перетворювача і почнемо вносити її у порожнину меншої за діаметром кулі Проробивши аналогічний дослід з більшою кулею, ми побачимо, що стрілки обох електрометрів відхиляються, але кут відхилення у них буде різний. Можна зробити висновки: потенціал кожної кулі прямо пропорційний її заряду; коефіцієнт пропорційності для різних куль має різні значення.

## Slide 9: Поняття електроємності
Відношення заряду провідника до його потенціалу для різних куль буде різним. Це відношення називають електроємністю провідника.
Електроємністю провідника називають величину, яка вимірюється відношенням заряду провідника q до його потенціалу:
Електроємність не залежить ні від заряду провідника, ні від його потенціалу.

## Slide 10: Одиниці електроємності
Одиницею електроємності в СІ є:
На честь англійського фізика М. Фарадея одиниця названа фарадом.
1 фарад - ємність провідника, у якого зміна заряду на 1 Кл викликає зміну потенціалу на 1 В.
1 Фарад дуже велика одиниця вимірювання. Тому застосовують наступні одиниці ємності:
1мкФ=1·10-6Ф, 1пФ=1·10-12Ф.

## Slide 11: Конденсатори
Пристрої, які здатні нагромаджувати великі заряди, називають конденсаторами.
Найпростіший конденсатор складається з двох провідників (обкладок), розділених ізолятором (діелектриком).
Залежно від форм обкладок конденсатори поділяють на плоскі, циліндричні і сферичні.

## Slide 12: Електрична ємність конденсатора
Під електричною ємністю конденсатора розуміють фізичну величину, яка дорівнює відношенню заряду q, накопиченого в конденсаторі, до різниці потенціалів між його обкладками:

## Slide 13: Від чого залежить електроємність конденсатора?
Досліди показують, що із віддаленням однієї пластини від другої різниця потенціалів між ними збільшується, а це вказує на зменшення ємності конденсатора. Значить, електроємність конденсатора змінюється обернено пропорційно відстані між пластинами.
Змінюючи пластини конденсатора так, щоб пластини, які знаходяться одна проти одної, змінювались, а відстань між ними ні, можна встановити, що електроємність конденсатора прямо пропорційна його робочі площі.
На дослідах можна переконатися, що ємність конденсатора залежить від діелектрика, який знаходиться між ними.

## Slide 14: Висновок
Електроємність плоского конденсатора прямо пропорційна робочі площі пластин і відносній діелектричні проникності діелектрика й обернено пропорційна відстані між пластинами:
де S-площа однієї з двох однакових пластин;
d-відстань між пластинами.

## Slide 15: Види конденсаторів
Залежно від свого призначення конденсатори поділяються на конденсатори постійної ємності і конденсатори змінної ємності.
За типом діелектрика конденсатори поділяються на паперові, керамічні, слюдяні, повітряні, електролітичні.

## Slide 16: Паралельне з'єднання конденсаторів

## Slide 17: Послідовне з'єднання конденсаторів

## Slide 18: Енергія зарядженого конденсатора
Завдання: Виходячи з визначення конденсатора, отримайте ще дві формули для визначення енергії конденсатора.

## Slide 19: Застосування конденсаторів
Фотоспалах
Електрошокер
Схеми кодування клавіатури персонального комп'ютера
Металообробка для високочастотної плавки металів
Вугільна промисловість
Електропідривні пристрої
Радіотехніка

## Slide 20: Застосування конденсаторів

## Slide 21: Конденсатор в автомобілі
Навіщо встановлюють конденсатор в автомобілях? Конденсатор відмінно пригнічує перешкоди (як високі, так і низькі частоти), мережевий шум, скачки напруги при включенні різних приладів, а також різні пульсації струму.
Встановлення конденсатора рятує від всіх цих недоліків.

## Slide 22: Релаксація
Візьміть мідну монету, лимон, оцинкований цвях і мідний дріт. Стисніть лимон, щоб він став м'яким. Потім зробіть два маленькі розрізи і вставте в них цвях і монету, приєднавши до них невеликий шматочок дроту. Якщо мокрими руками доторкнутись до дроту, відчуєте удар струмом.
Наукове обґрунтування : У цій саморобній гальванічній батарейці покритий цинком цвях діє як негативний електрод, а покрита міддю монета - як позитивний. Електролітом є лимонний сік, його позитивно заряджені іони водню взаємодію з цинком : Zn + 2H + -> Zn2 + + H2.

## Slide 23: Письмовий контроль:
Відповісти на запитання | Варіанти відповідей
1.Ємність конденсатора залежить | А) від властивостей діелектрика, площі пластин, відстані між ними. Б) тільки від властивостей діелектрика В) від опору провідника
2.Одиниця вимірювання ємності в СІ | А) 1 мікрофарад Б) 1 пікофарад або 1 мікрофарад В) 1 фарад
3.При послідовному з’єднанні конденсаторів ємність батареї … | А) збільшується Б) зменшується В) залишається незмінною
4.При паралельному з’єднанні конденсаторів ємність батареї … | А) збільшується Б) зменшується В) залишається незмінною
5.Конденсатори застосовують для … | А) нагромадження електричного заряду і швидкого збільшення напруги Б) як джерело напруги для лампочок В) замість акумуляторів
6. Електроємність Землі | А) більше 1Ф Б) менше 1Ф В) рівна 1Ф

## Slide 24: Правильні відповіді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
А | В | Б | А | А | Б

## Slide 25: Розв’язування задач
1. Яка ємність конденсатора, якщо при його зарядці до напруги 1,4кВ він дістає заряд 28нКл?
2. В скільки разів зміниться ємність конденсатора при зменшенні робочої площі пластин в 2 рази і зменшенні відстані між ними в 3 рази?

## Slide 26: Домашнє завдання
Опрацювати параграф 44
Виконати вправу 44 (два завдання на вибір)