## Slide 1: Рухомий і нерухомий блоки.
Фізика 7 клас
16.05.2022р.

## Slide 2: Згадайте
Що таке важіль?
Що таке вісь обертання важеля?
Що таке точка прикладання сили?
Як називають лінію, яка показує напрям дії сили?
Що називають плечем сили?
Яка умова рівноваги важеля?

## Slide 3
Хто встановив умову рівноваги важеля?
Який виграш у силі можна отримати за допомогою важеля?
Що таке момент сили?
Якою літерою позначається момент сили?
У яких одиницях вимірюється момент сили?
У чому полягає правило моментів?

## Slide 4
В стародавні часи люди будували великі споруди (для прикладу піраміди Хеопса) не маючи великої техніки, підйомних кранів і т. д.
Як люди колись виконували такі складні будівлі?

## Slide 5: Блок – це колесо з жолобом, закріплене в обоймі, яке обертається навколо своєї осі. Через жолоб блока пропускають мотузку, трос або ланцюг

## Slide 6
За легендою, Архімед за допомогою декількох блоків зміг спустити на воду важке судно, яке не могли зрушити з місця десятки коней. Зараз блоки є в багатьох машинах і механізмах

## Slide 7: Блок
1 – колесо
2 – жолоб
3 – вісь колеса
4 – жолоб
5 - мотузка

## Slide 8: Блоки бувають нерухомі та рухомі

## Slide 9: Нерухомий блок – блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів він не піднімається й не опускається
Нерухомий блок можна розглядати як рівноплечий важіль, плечі якого дорівнюють радіусу колеса. Тому нерухомий блок виграшу в силі не дає – він лише змінює напрям сили.
F=mg.

## Slide 10: Рухомий блок – блок, вісь якого опускається і піднімається разом з вантажем.
Плече сили натягу троса вдвічі більше, ніж плече сили тяжіння вантажу. Тому рухомий блок дає виграш сили в два рази
F=mg /2

## Slide 11: Рухомий блок – блок, вісь якого опускається і піднімається разом з вантажем.
Якщо вантаж важить 200 Н, то для його підйому за допомогою нерухомого блоку буде потрібна сила у 200 Н, у свою чергу, за допомогою рухомого блоку буде потрібна сила всього у 100 Н

## Slide 12: Виграш у силі супроводжується таким самим програшем у відстані

## Slide 13: Рухомий блок можна використовувати й для отримання виграшу у відстані (або виграшу у швидкості руху). Для цього вантаж слід причепити до вільного кінця мотузки, а тягти за обойму, до якої прикріплена вісь блока

## Slide 14: Досить часто використовують систему з рухомих та нерухомих блоків

## Slide 15: Рухомий і нерухомий блоки завжди можна побачити в будь-якому підйомному крані.

## Slide 16: Нерухомий блок у механізмі канатної дороги змінює напрямок дії сили натягу канату (а отже, напрямок руху канату) на протилежний

## Slide 17: Поліспасти – пристрої, які складаються із системи рухомих і нерухомих блоків, використовується для підйому або опускання невеликих вантажів (наприклад, шлюпок на суднах).

## Slide 18: Роботу різних підйомників забезпечує механізм блоку

## Slide 19: Задача 1. За допомогою рухомого блоку вантаж підняли на висоту 2 м. На яку довжину при цьому був витягнутий вільний кінець мотузки? (Відповідь: h = 4 м.)

## Slide 20: Задача 2. Робітник за допомогою рухомого блоку підняв вантаж на висоту 5 м, прикладаючи до вільного кінця мотузки силу 200 Н. Яку роботу він виконав? (Відповідь: A = F *2h = 200 Н * 10 м = 2000 Дж.)

## Slide 21: Задача 3. Визначити масу вантажу ,який утримується за допомогою системи рухомого і нерухомого блоків, якщо до вільного кінця троса прикладено силу 250Н. Маса рухомого блоку 5кг.

## Slide 22: Дано: Розв’язання. F= 250кг Рухомий блок дає виграш в силі в 2 рази. m1=5кг Отже, вага вантажу з блоком: P=2F. Знайти: Маса вантажу і маса блоку дорівнює: m2-? m1+m2=P/g ; звідки маса вантажу m2=P/g - m1 Обчислимо: Р=2·250 Н=500 Н; m2 = (500H/9,8Н/кг) - 5кг = 51кг - 5кг = 46кг Відповідь: m2 = 46кг

## Slide 23: Поміркуйте
Наведіть приклади застосування нерухомого блоку.
Наведіть приклади застосування рухомого блоку.
Як за допомогою блоків одержати виграш у силі більше, ніж удвічі?
Чи можна розглядати нерухомий і рухомий блоки як важелі?

## Slide 24: Домашнє завдання
Опрацювати параграф 35
Вправа 35 (два – три завдання на вибір)